Настройка маршрутизатора D-Link DIR-300 для сети IPNET

Для Windows XP нажмите «Пуск» «Панель управления» «Сетевые подключения»  «Подключение по локальной сети» в свойствах сетевого подключения выберите «Протокол интернета TCP/IP» установите точку на «Получить  IP адрес автоматически» и «Получить адрес DNS сервера автоматически», сохраните настройки кнопкой «ОК» в обоих окнах.

Для Windows 7 нажмите «Пуск» «Панель управления» «Сеть и Интернет» «Центр управления сетями и общим доступом» слева в списке выберите «Изменение параметров адаптера»  «Подключение по локальной сети» в свойствах сетевого подключения выберите «Протокол интернета версии 4(TCP/IPv4») установите точку на «Получить  IP адрес автоматически» и «Получить адрес DNS сервера автоматически», сохраните настройки кнопкой «ОК» в обоих окнах.

Зайдите в браузер Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari и в строке адреса наберите 192.168.0.1

В открывшемся окне в поле User Name вводим admin, поле Password оставляем пустым и нажимаем кнопку Log In.

После успешного входа на веб интерфейс роутера жмем на кнопку Manual Internet Connection Setup

Выбираем тип подключения Dynamic IP и сохраняем настройки Save Settings

Настройка wi-fi и безопасности с помощью ключа шифрования

В верхнем меню выбираем SETUP

В меню слева выбираем Wireless Setup

В окне нажимаем кнопку Manual Wireless Connection Setup

Wireless Network Name – придумайте уникальное название, например, Имя Вашего компьютера

Enable Auto Channel Selection: ставим галочку

## Transmission Rate: Best (automatic)

## Security Mode: Enable WPA/WPA2 Wireless Security (enhanced)

## Cipher Type: AUTO (TKIP/AES)

## PSK/EAP: PSK

Network Key - задаем ключ сети (парольную фразу), по которому в дальнейшем будут подключаться устройства к wi-fi сети – запоминаем его. Парольная фраза должна составлять 8-63 символа.

Кнопкой Save Settings сохраняем внесенные изменения и ждем, пока роутер перезагрузится.

Настройка роутера для просмотра IPTV в сети IPNET

В верхней части меню выбираем вкладку Advanced

В левой части меню выбираем Advanced Network

В поле MULTICAST STREAMS устанавливаем флажок напротив фразы
Enable Multicast Streams.

Затем обязательно жмем кнопку Save Settings  и ждем пока перезагрузится роутер.

Роутер настроен.